## Slide 1
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
Кузнецова Светлана Сергеевна
главный специалист отдела развития жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

## Slide 2
Санитарные правила
обязательные для исполнения
ОИВ СРФ,
ОМСУ,
ЮЛ
и гражданами, в том числе ИП
Расстояние от контейнерных и специальных площадок до МКД
должно быть
не менее 20 метров, но не более 100 метров
В случае раздельного накопления отходов
расстояние от контейнерных и специальных площадок до МКД
должно быть
не менее 8 метров, но не более 100 метров

## Slide 3
МКД
должны находиться за пределами промышленной площадки
ЗУ МКД
должны соответствовать гигиеническим нормативам, установленным для
атмосферного воздуха,
почвы,
уровням ионизирующих и неионизирующих излучений территорий;
быть благоустроены,
озеленены,
оборудованы проездами и тротуарами с твердым покрытием,
иметь электрическое освещение;
ежедневно убираться;
поливаться водой при температуре воздуха выше плюс 10 °C,
подвергаться антигололедным мероприятиям при температуре ниже 0 °C
Инсоляция и солнцезащита ЖП
должны соответствовать гигиеническим нормативам

## Slide 4
В помещениях ОИ МКД
S
должна проводиться ежедневная влажная уборка с применением моющих и чистящих средств
Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств
должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь,
хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах
По окончании уборки весь уборочный инвентарь
промывают с использованием моющих средств и просушивают
В помещениях МКД
не должно быть синантропных насекомых и грызунов
При их появлении
S должны проводить дезинсекционные и дератизационные мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

## Slide 5
Здания МКД
должны быть оборудованы
системами питьевого и ГВС,
водоотведения,
теплоснабжения,
вентиляции,
электроснабжения
в соответствии с требованиями ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
В н/п без централизованных инженерных сетей
допускается предусматривать строительство 1 и 2 этажных жилых МКД с неканализованными туалетами в отапливаемой части здания
С целью недопущения попадания воздуха из вытяжной части канализационных стояков
запрещается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами
Соединение сетей питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества,
запрещено

## Slide 6
Температура поверхности нагревательных приборов при водяной системе отопления
не должна превышать 80 °C
На кухнях, в ванных комнатах, душевых, туалетах и сушильных шкафах
должны быть вытяжные отверстия вентиляционных каналов
Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь, душевых и санитарных узлов, помещений медицинского назначения, прачечных с жилыми комнатами
Вентиляция объектов общественного назначения, эксплуатируемых в МКД
должна быть автономной
Допускается присоединять к общей вытяжной системе жилого здания вытяжную вентиляцию НЖП,
выбросы которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки
Параметры микроклимата и качество атмосферного воздуха помещений
должны соответствовать гигиеническим нормативам

## Slide 7
Качество атмосферного воздуха в ЖП МКД
должно соответствовать гигиеническим нормативам
Уровни физических факторов воздействия на человека в МКД
должны соответствовать гигиеническим нормативам
В период с 7.00 до 23.00 часов в ЖП
допустимо превышение гигиенических нормативов уровней шума на 5 дБ
Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней вибрации в ЖП
вводится поправка минус 10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32
Уровни искусственного и естественного освещения и инсоляции в МКД
должны соответствовать гигиеническим нормативам
Естественное освещение должны иметь помещения,
для которых гигиеническими нормативами установлено значение коэффициента естественного освещения

## Slide 8
При наличии мусоропровода крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках
должны иметь плотный притвор, снабженный резиновыми прокладками
Очистка,
помывка,
дезинфекция ствола мусоропровода
должны проводиться S
не реже чем 1 раз в месяц
Мусороприемная камера
должна быть оборудована
водопроводом,
канализацией,
самостоятельным вытяжным каналом, обеспечивающим вентиляцию камеры
Вход в мусороприемную камеру
должен быть изолирован от входа в здание и другие помещения
Влажная уборка мусороприемной камеры с применением дезинфицирующих средств
должна проводиться S
по мере загрязнения, но не реже чем 1 раз в неделю

## Slide 9
Не допускается:
хранение и использование в помещениях ОИ МКД опасных химических веществ, загрязняющих воздух;
захламление, загрязнение и затопление подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений
При размещении в МКД гаражей, стоянок, паркингов
необходимо отделять их от жилой части здания этажом нежилого назначения
Размещение над гаражами помещений для работы с детьми, помещений медицинских организаций
запрещается
Удаление ТКО из мусороприемной камеры
должно проводиться S ежедневно
Неисправные, перегоревшие люминесцентные (энергосберегающие) лампы
собираются S в соответствии с требованиями главы X Санитарных правил
Notes: <номер>

## Slide 10
На территориях ЗУ МКД
запрещена мойка транспортных средств,
слив топлива и масел, регулировка звуковых сигналов,
тормозов и двигателей
Хозяйствующие S, эксплуатирующие
НЖП в МКД,
инженерное оборудование и коммуникации,
должны обеспечить соблюдение гигиенических нормативов

## Slide 11
Над жилыми комнатами,
под ними,
а также смежно с ними
не допускается размещать
машинное отделение и шахты лифтов,
мусороприемную камеру,
ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки,
электрощитовую,
венткамеры,
насосные,
индивидуальные насосные пункты с насосным оборудованием,
водомерные узлы с насосным оборудованием,
трансформаторные подстанции,
промышленное холодильное оборудование,
за исключением холодильных витрин и ларей, установленных в торговых объектах и объектах общественного питания с соблюдением гигиенических нормативов
Погрузку и разгрузку
материалов,
продукции,
товаров для торговых объектов,
встроенных, встроено-пристроенных в МКД, пристроенных к МКД следует выполнять:
с торцов жилых зданий;
из подземных тоннелей / закрытых дебаркадеров;
со стороны автомобильных дорог

## Slide 12
Не допускается загрузка
материалов,
продукции,
товаров со стороны двора МКД,
где расположены входы в ЖП
В общежитиях, кроме общежитий квартирного типа,
должны быть предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений:
туалеты,
умывальные,
душевые,
женские комнаты гигиены,
постирочные,
гладильные,
комнаты для сушки белья,
кухни,
помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря;
кладовые для хранения хозяйственного инвентаря,
бельевые,
камеры хранения личных вещей

## Slide 13
Расстояние от объектов нормирования | Количество контейнеров на площадке, в том числе для КГО | Кратность промывки и дезинфекции контейнеров и контейнерной площадки | Кратность вывоза отходов | Кратность профилактических дератизационных работ | Кратность профилактических дезинсекционных работ (летом) | Навес над мусоросборниками (за исключением бункеров)
Контейнеры для ТКО |  |  |  |  |  | 
20 метров и более | до 5 | При температуре плюс 4°С и ниже -1 раз в 30 дней. При температуре плюс 5°С и выше - 1 раз в 10 дней | При температуре плюс 4°С и ниже -1 раз в 3 дня. При температуре плюс 5°С и выше - ежедневно | При температуре плюс 4°С и ниже -1 раз в 3 месяца. При температуре плюс 5°С и выше - ежемесячно | 2 раза в месяц | -
5-10 | При температуре плюс 4°С и ниже -1 раз в 30 дней. При температуре плюс 5°С и выше - 1 раз в 10 дней | При температуре плюс 4°С и ниже -1 раз в 3 дня. При температуре плюс 5°С и выше - ежедневно | При температуре плюс 4°С и ниже -1 раз в 3 месяца. При температуре плюс 5°С и выше - ежемесячно | 2 раза в месяц | -
от 15 до 20 метров | до 5 | При температуре плюс 4°С и ниже -1 раз в 20 дней. При температуре плюс 5°С и выше - 1 раз в 5 дней | При температуре плюс 4°С и ниже - ежедневно. При температуре плюс 5°С и выше - ежедневно | При температуре плюс 4°С и ниже - ежемесячно. При температуре плюс 5°С и выше - ежемесячно | еженедельно | обязательно
Бункеры для крупногабаритных отходов |  |  |  |  |  | 
15 метров и более | - | При температуре плюс 4°С и ниже -1 раз в 30 дней. При температуре плюс 5°С и выше - 1 раз в 10 дней | При температуре плюс 4°С и ниже - не реже 1 раза в 10 дней. При температуре плюс 5°С и выше - не реже 1 раза в 7 дней | При температуре плюс 4°С и ниже -1 раз в 3 месяца. При температуре плюс 5°С и выше - ежемесячно | 2 раза в месяц | -
Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при эксплуатации
контейнерных и специальных площадок

## Slide 14
S
должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и ГВ, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, ГВ, установленными ПП РФ от 06.01.2015 № 10 и приложениями № 2 - № 4 к Санитарным правилам;
должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о:
возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций / технических нарушений, которые приводят / могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и ГВ и условий водоснабжения населения;
каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках «перед подачей в распределительную сеть» и «в распределительной сети»
обязан немедленно принять меры по устранению ситуаций